RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

| Item | Especificação | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| 01 | Aspirador de Vácuo portátil Pressão de vácuo ajustável de 0 a 90 kPa; Frasco coletor com capacidade para 5 litros; Fluxo de 60 l/min, no mínimo; Sistema de segurança que interrompe o funcionamento quando o frasco atinge sua capacidade máxima; Deve possuir carrinho com rodízio para o transporte; Deve permitir aspiração intermitente; Motor/bomba não aparente com proteção para diminuição do ruído; Nível de ruído durante o uso deve ser inferior a 60dB; Filtro bactericida na saída de ar, evitando contaminação do ambiente. Acessórios: 02 (dois) frascos coletores de 5 litros; 02 (dois) conjuntos de tubos para aspiração; 01 (um) pedal para acionamento intermitente; 50 (cinqüenta) filtros bactericidas; Cabo de alimentação do tipo (2P + T). Alimentação: Alimentação elétrica: 220V/60Hz. | 04 |
| 02 | Balança Antropométrica. Capacidade mínima de pesagem: 0 a 150 Kilogramas; Escala antropométrica mínima: 0,5 a 2,0 metros; Divisões: 100g; Pintura epoxi a pó ou cromado; Tapete e pés em borrachas sintéticas; Medida em metros, no mínimo de 2.00 O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. | 01 |
| 03 | Cama hospitalar Estrutura em aço pintado com tratamento anti - ferrugem; Articulação para movimentos fowler, elevação horizontal Trendelemburg e reverso de Trendelemburg, motorizados, acionados por controle remoto ou por controles nas laterais/peseira; Protetor contra choques mecânicos nos quatro cantos da cama; Grades laterais bipartidas e escamoteáveis; Suporte de soro; Quatro rodízios giratórios de 15±1 cm no mínimo, com freios nas quatro rodas; Controles facilmente acessados pelo paciente e com opção para desabilitar os mesmos; Estrado articulado com estrutura em aço ou material de resistência equivalente ; Estrado radiotransparente, no mínimo para o dorso ou / ou parte dele, que deve dispor de suporte (ou gaveta) para / chassis de raio-x, ou possuir sistema que possibilite a instalação do chassi de raio-x sem deslocamento do paciente do leito; Comprimento mínimo de 2,00 metros; Largura mínima de 0,80 metros; Deve suportar pacientes de até 200kg Colchão no mínimo 15cm de altura, em poliuretano e viscoelastico (ou elastômero), revestido de material impermeável e com tratamento bactericida, indicado para pacientes de minimo 150kg; Realizar os movimentos mínimos; Fowler: 0 a 60° com indicação de ângulo de inclinação Trendelembrug/reverso de Trendelemburg: + ou - 12°; Angulo da articulação do joelho: 0 a 20°; Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz; | 10 |
| 04 | Cama hospitalar para UTI Estrutura em aço pintado com tratamento anti - ferrugem; Articulação para movimentos fowler, elevação horizontal Trendelemburg e reverso de Trendelemburg, motorizados, acionados por controle remoto ou por controles nas laterais/peseira; 2.3 Protetor contra choques mecânicos nos quatro cantos da cama; Cabeceiras e peseiras removíveis com dispositivo de encaixe com travas para evitar a retirada dos mesmos durante o manuseio da cama; Grades laterais bipartidas e escamoteáveis; Suporte de soro; Quatro rodízios giratórios de 15±1 cm no mínimo, com freios nas quatro rodas; Controles facilmente acessados pelo paciente e com opção para desabilitar os mesmos; Estrado articulado com estrutura em aço ou material de resistência equivalente ; Estrado radiotransparente, no mínimo para o dorso ou / ou parte dele, que deve dispor de suporte (ou gaveta) para / chassis de raio-x, ou possuir sistema que possibilite a instalação do chassi de raio-x sem deslocamento do paciente do leito; Deve possui sistema para posicionamento de emergência "CPR" (reanimação cardiopulmonar); Comprimento mínimo de 2,00 metros; Largura mínima de 0,80 metros; Deve suportar pacientes de até 200kg Colchão no mínimo 15cm de altura, em poliuretano e viscoelastico (ou elastômero), revestido de material impermeável e com tratamento bactericida, indicado para pacientes de minimo 150kg; Realizar os movimentos mínimos; Fowler: 0 a 60° com indicação de ângulo de inclinação Trendelembrug/reverso de Trendelemburg: + ou - 12°; Angulo da articulação do joelho: 0 a 20°; A cama deverá abaixar até no mínimo 40cm do chão até o estrado da cama; A cama deverá subir até no mínimo 70cm do chão até o estrado da cama; Deve possuir bateria interna recarregável; Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz; | 05 |
| 05 | Cuffômetro Cuffômetro, para medição e calibração da pressão do cuff do tubo endotraqueal; Possuir sistema com faixa de pressão de no mínimo 0 a 120 cmH2O; Possuir visor que indique a pressão aplicada; Possuir indicador visual da faixa ideal de pressão de cuff através de sistema de cores; Possuir escala em cmH2O; Possuir sistema de segurança na bomba de calibração, com botão de alívio de pressão; Possuir material da estrutura da carcaça em aço ou superior; Possuir presilha para fixação; Possuir borda do visor com proteção emborrachada; Possuir no mínimo os seguintes acessórios: 01 Estojo para Transporte, 05 Tubos de Conexão paciente/dispositivo em PVC ou superior, com engate do tipo luer ou similar; Demais acessórios necessários para o completo funcionamento do equipamento e suas especificações supracitadas. | 02 |
| 06 | Estimulador neuro-muscular Estimulador utilizado na detecção e monitoração da função neuromuscular. Amplitude ajustável com faixa mínima de 0,2 a 10 mA; Mínimo de duas larguras de pulso; Freqüência de repetição de pulsos; Deve ter indicação de polaridade de terminal; Deve ser fornecido com todos os acessórios necessários para o pleno funcionamento do equipamento | 01 |
| 07 | Garrote pneumático para uso cirúrgico em pacientes adultos. Controles: pressão (mmHg) e tempo (min); Alarmes: visuais e sonoros; Deve permanecer inflado, mesmo se a unidade for deslocada; Deve permitir o uso para até dois manguitos; Deve possuir manômetro digital; Auto-compressor; Bateria; Acessórios 04 (quatro) abraçadeiras para membros superiores e inferiores com 04 (quatro) manguitos, 02(dois) para pacientes adultos e 02(dois) para pacientes adultos obesos; Válvula para uso de dois manguitos, se necessário; Dois cabos de ligação com o(s) manguito(s); Alimentação Alimentação elétrica: 220 V/60 Hz e Bateria | 01 |
| 08 | Monitor multiparâmetros para RPA Monitor multiparâmetros com ECG/respiração, PNI, Oximetria de Pulso, Pressão Invasiva (2 canais), Temperatura, Capnografia, Transmissão Neuro Muscular para uso em pacientes adultos. Características gerais: Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: Monitoração de ECG; Respiração; Monitoração de pressão não-invasiva; Oximetria de pulso; Monitoração de pressão invasiva (2 canais); Monitoração de temperatura; Monitoração de EtCO2; Transmissão neuro muscular; O equipamento deve possuir monitor de vídeo de cristal líquido de 12”, no mínimo. O monitor multiparâmetros deve ser compacto, não devendo possuir monitor de vídeo separado. Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; As entradas dos circuitos devem ser isoladas da rede elétrica (flutuantes) e possuir circuito de proteção contra desfibrilação; Deve funcionar com bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; Peso total deve ser menor do que 10 Kg; Indicações: Em forma de gráficos: Curvas - O monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. Sendo elas: - ECG; - Pletismograma; - Respiração; - Capnograma; - Pressões Invasivas Tendências: O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. - Numéricas: Dos Parâmetros Monitorados: O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: - A freqüência cardíaca; - A saturação de Oxigênio; - A freqüência respiratória; - Temperatura; - As pressões diastólica, sistólica e média; - O CO2 expirado; Visuais: O monitor deve permitir a visualização de: - Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; - Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; - Alarmes; - As falhas ocorridas com o sistema; - Alimentação da rede elétrica/bateria; Sonoras: - A Sístole (batimento cardíaco); Alarmes; Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: - Alarme de bradicardia e taquicardia; - Alarme para eletrodo de ECG solto; - Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; - Alarme de sensor de SpO2 desconectado; - Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; - Alarme para respiração máxima e mínima; -Alarme para apnéia; - Alarme para nível de ETCO2 máximo e mínimo; - Alarme para sensor de ETCO2 solto; Monitoração de ECG: - Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, aVR, aVL, aVF e V); - Sensibilidade: 5 mm/mv (N/2), 10 mm/mv (N), 20 mm/mv (2N); - Velocidade: 25 mm/s e 50 mm/s; - Faixa mínima da freqüência cardíaca: 30 a 280 bpm; - Erro máximo (exatidão): < 5 bpm; - Monitoração de Respiração: - A detecção da respiração através de ECG e ETCO2; Monitoração De Pressão Não-Invasiva: - Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; - Deve operar em modo manual e automático com programação; - Faixa de medição para pressão: 0 a 250 mmHg: - Máxima pressão admissível no manguito: 300 mmHg; Monitorização de Pressão Invasiva (2 canais): - Medir a Pressão Arterial Média – PAM e Pressão Venosa Central – PVC através de catéter; Oximetria de Pulso: - Faixa de medição para SpO2: 70 a 99 %; - Erro máximo (SpO2): 2 % ( de 80 a 99 %); - Deve apresentar o pletismograma; - Resolução: 1 %; Temperatura: - Faixa de medição: 25 a 41 C; - Erro máximo:  0.2 C; Capnografia: - Deve medir concentrações expiradas e inspiradas de CO2; - Deve possuir compensação automática para pressão atmosférica; - Deve mostrar capnograma em tempo real; - Transmissão Neuro Muscular: - Monitoração do nível de relaxamento das atividades neuro-musculares. Acessórios: Gerais: - (01) Um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2P + T) segundo padrões ABNT Monitoração de ECG: - (02) Dois cabos de ECG com 5 vias; Monitoração de Pressão Não-Invasiva: - (01) Uma mangueira para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); - (02) Dois manguitos de nylon para uso em paciente adulto reutilizáveis; - (02) Dois manguitos de nylon para uso em paciente obeso reutilizáveis; Oximetria de Pulso: - (02) Dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso adulto tipo “clip” - (02) Dois sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso pediátrico tipo “Y” Temperatura: - (02) Dois sensores de pele; Capnometria: - 50 (Cinqüenta) unidades de sample line; - 10 (dez) unidades Water trap; - 01 (um) kit de calibração; Transmissão Neuro Muscular: - Acessórios necessários para a realização do monitoramento neuro muscular. Alimentação: - Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz; - Bateria interna recarregável com duração mínima de 30 minutos; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. O licitante deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus para a administração. | 02 |
| 09 | Monitor multiparâmetros de Transporte com ECG/Respiração, PNI, SPO2 e Temperatura (2 canais) para uso em pacientes adultos. Para uso geral em pacientes adultos, devendo apresentar os seguintes parâmetros: Monitoração de ECG/Respiração; Monitoração de temperatura (2 canais); Monitoração de pressão não-invasiva; Oximetria de pulso; Deve apresentar monitor integrado ao equipamento, colorido, visor LCD, de 10 pol., no mínimo; Deve permitir a visualização simultânea das curvas e valores numéricos no vídeo, sendo o operador responsável pela escolha dos parâmetros a serem visualizados; As entradas dos parâmetros devem possuir circuito de proteção contra desfibrilação; Deve possuir alça de transporte; Indicações: Em forma de gráficos: Curvas - O monitor deverá apresentar graficamente curvas (formas de onda) escolhidas pelo operador. Sendo elas: ECG e respiração; Pletismograma; Tendências: O monitor deverá apresentar graficamente as tendências dos parâmetros monitorados. Numéricas: Dos Parâmetros Monitorados: O monitor deverá apresentar numericamente os seguintes parâmetros, sendo estes escolhidos pelo operador: A frequência cardíaca; A frequência respiratória; A saturação de Oxigênio; Temperatura; As pressões diastólica, sistólica e média; Visuais: O monitor deve permitir a visualização de: Tabelas e gráficos de tendências dos parâmetros monitorados; Curvas e valores numéricos, monitorados simultaneamente; Alarmes; As falhas ocorridas com o sistema; Sonoras: A Sístole (batimento cardíaco); Alarmes; Alarmes: Os limites de alarmes devem ser selecionados pelo operador. O monitor deve possuir: Alarme de bradicardia e taquicardia; Alarme para eletrodo de ECG solto; Alarme para freqüência respiratória; Alarme para saturação de oxigênio máxima e mínima; Alarme de sensor de SpO2 desconectado; Alarme para pressão não-invasiva máxima e mínima: diastólica e sistólica; Alarme para valores de temperatura máximo e mínimo; Monitoração de ECG: Seleção de, no mínimo, sete derivações pelo operador (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V); Faixa mínima da freqüência cardíaca: 30 a 280 bpm; Incerteza da medição:  3 bpm (entre 30 a 250 bpm); Deve apresentar amplitudes selecionáveis: (5mm/mv (N/2), 10mm/mv (N) e 20mm/mv (2N)); Análise de arritmias e tendência; Análise do segmento ST. Monitoração de Pressão Não-Invasiva: Medir as pressões diastólica, sistólica e média, através de método oscilométrico; Deve operar em modo manual e automático com programação; Faixa de medição da pressão para paciente adulto; Máxima pressão admissível no manguito: 300 mmHg; Deve permitir medidas automáticas realizadas em intervalos pré-programados entre 1 e 30 minutos. Oximetria De Pulso: Faixa de medição para SpO2: 80 a 99 %; Incerteza da medição (SpO2): 2 % ( de 80 a 99 %); Deve apresentar o pletismograma; Resolução: 1 %; Temperatura: Deve possuir dois canais de temperatura; Faixa de medição: 34 a 45 ºC; Incerteza da medição:  0.2ºC; Acessórios: Gerais: (01) Um cabo de alimentação para rede elétrica (tipo 2P + T) segundo padrões ABNT Monitoração de ECG: (02) Dois cabos de ECG com 5 vias; Monitoração de Pressão Não-Invasiva: (02) Duas mangueiras para medição de pressão não-invasiva (para conexão entre o monitor e o manguito); (02) Dois manguitos para uso em paciente adulto; Oximetria de Pulso: (03) Três sensores reutilizáveis (incluindo cabo) para uso adulto “tipo clip”; Temperatura (2 canais): (02) Dois sensores de pele; Alimentação: Alimentação elétrica: 220 V / 60 Hz; | 01 |
| 10 | Oximetro de pulso portátil para medição de spo2 e pulso cardíaco para pacientes adultos (tipo palm) Medição de spo2 Faixa de medição mínima de 70 a 99% de spo2 Precisão para medição entre 70 e 99%: Maximo +-3% Medição de batimento cardíaco Medição de 30 a 235bpm Precisão de +- 3 bpm Peso Maximo de 650 gramas; (com bateria e sensor de oximetria) Alarmes: Sensor solto; Alimentação: Através de pilhas ou bateria; Acessórios: Dois (02) sensores de spo2 reutilizáveis, tipo clip, para adulto; Pilhas ou baterias recarregáveis; O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais de operação e serviço em língua portuguesa. A empresa deve fornecer treinamento adequado aos usuários, sem ônus. | 02 |
| 11 | Oxímetro de pulso de mesa para medição de SpO2 e batimento cardíaco para uso em pacientes pediátricos e adultos. Medição de SpO2: Faixa de medição mínima de 70 a 99% de SpO2; Precisão para medição entre 70 e 99%: máximo  2%. Medição de batimento cardíaco: Medição de 30 a 240 bpm; Precisão de  2%. Deve apresentar curva pletismográfica; O aparelho deve ter os seguintes alarmes: Alarme indicador de sensor solto; Alarme indicador de SpO2 baixa. Deve possuir tecnologia para leitura em baixa perfusão e movimentação do paciente; Alimentação: Elétrica: 220 V / 60 Hz; Bateria recarregável; Acessórios: 02 (dois) sensores de SpO2 reutilizável, tipo clip, para uso adulto; Cabo do tipo (2P + T) para alimentação na rede; Bateria interna recarregável; | 02 |
| 12 | Régua de gases vertical de parede. Deve ser construído em chapa de aço com tratamento anti-ferrugem; Deve possuir pintura eletrostática; Os pontos de gases devem ser fabricados em metais não ferrosos; A régua deve conter: 01 (um) ponto de oxigênio; 01 (um) ponto de ar comprimido; 01 (um ponto de vácuo 02 Tomadas. A empresa deverá realizar a instalação completa da régua de gases, ou seja, fixação na parede, corte do gesso, instalação da rede de gases (fornecendo se necessário: mangueiras e conectores), instalação elétrica (fornecendo se necessário: fio e conectores), recuperação do gesso e acabamentos necessários. | 02 |
| 13 | Ventilômetro de wright. Aparelho para medição do volume corrente de ar expirado. Construído em aço inox ou alumínio; Dois ponteiros indicadores; Faixa mínima do indicador principal: 0 a 100 litros; Faixa mínima do indicador complementar: 0 a 1 litro; Maleta ou protetor para acondicionamento do equipamento; | 1 |
| 14 | Ventilador Não-Invasivo Ventilador pulmonar não-invasivo para uso em paciente adulto. Deve possibilitar os ajustes/controles para IPAP/EPAP/CPAP; IPAP: Pressão positiva inspiratória 4 - 20 cm H2O, no mínimo; EPAP: Pressão positiva expiratória 4 - 15 cm H2O, no mínimo; CPAP: 4 - 20 cm H2O; Freqüência respiratória: 5 a 30 respirações por minuto(rpm); Deve possuir os seguintes modos de operação: Ciclado por tempo (Timed Mode); Espontâneo; Espontâneo/Timed; CPAP Acessórios: (01) Um circuito de paciente adulto autoclavável; (01) Um cabo para alimentação na rede elétrica (2p+T), padrão ABNT; (20) Vinte filtros; (02) Duas Máscaras de silicone tipo Facial, tamanho adulto. Alimentação: Elétrica: 220 V / 60 Hz; | 01 |
| 15 | CAMA HOSPITALAR DE TRANSPORTE QUINTA RODA, com função de transporte de pacientes cirúrgicos, feita em aço com pintura eletrostática, com acabamento em material termoplástico, com superfície mínima de acomodação do paciente de 190 cm de comprimento por 75 cm de largura, capaz de suportar pelo menos 200 Kg, com altura regulável indo de 55 cm (ou menos) até 85 cm (ou mais). A cama deve permitir a regulagem do apoio traseiro entre 0 e 90 graus, possuir articulação para os joelhos entre 0 e 30 graus (ou mais), permitir posição inversa ou de Tredenlenburg de mais ou menos 15 graus. Deve estar sobre 4 rodízios de pelo menos 20 cm, para facilitar o transporte em qualquer tipo de piso e protegidos lateralmente com calotas fabricadas em polímero de alto impacto para reduzir o acúmulo de resíduos nas mesmas. Deve possuir sistema de quinta roda retrátil para facilitar o deslocamento e a manobrabilidade em esquinas e corredores. Bandeja inferior e espaço adequado para colocar pertences do paciente e local específico para transporte de tanque/cilindro de oxigênio. Controles de subida e descida hidráulicos através de pedais em ambos os lados da maca. | 03 |