CP 077/15

DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS SERVIÇOS

ITEM 01

PINTURA DAS PORTAS METÁLICAS

PINTURA DA ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA DO TELHADO NA ENTRADA PRINCIPAL

Quantidade: 03 portas e 01 cobertura metálica.

Cor: Cinza Claro (mesma tonalidade da platibanda e da cerca)

- Lado interno e externo das portas;

- Lixar e remover as impurezas;

- Aplicar tinta de boa qualidade e com proteção anticorrosiva;

- Aplicar demãos até obter a qualidade total de acabamento;

- Manutenção das dobradiças metálicas;

- Lubrificação completa das corrediças;

- Ajustes e regulagem geral das portas;

- Substituição de todas as fechaduras.

Estrutura metálica

PORTA 01 – 5,40m x 4,60m (comprimento x altura)

PORTA 02 – 5,40m x 4,60m (comprimento x altura)

PORTA 03 – 1,50m x 2,10m (comprimento x altura)

ITEM 02

PINTURA DAS CERCAS E PORTÕES METÁLICOS

Quantidades:

- CERCAS: total de 102 metros (altura 1,65m)

- PORTÕES: 05 portões com total de 27 metros (altura 2,00m)

Cor: Cinza Claro (mesma tonalidade da platibanda e das portas)

A empresa deverá realizar a pintura completa dos portões e cercas, englobando os itens abaixo:

- Lixar e remover as impurezas em todas as cercas e portões;

- Aplicar tinta de boa qualidade e com proteção anticorrosiva;

- Aplicar demãos até obter a qualidade total de acabamento;

- Manutenção do rodízio dos portões;

- Manutenção e lubrificação completa das correntes e cremalheiras;

- Manutenção dos trilhos;

- Ajustes e regulagens gerais.

ITEM 03

PINTURA DA PLATIBANDA

Quantidade: APROX. 140 metros (altura da platibanda 1,80m)

Cor: Cinza Claro (mesma tonalidade do portão e da cerca)

- Lixar e remover as impurezas em toda a platibanda;

- Aplicar tinta de boa qualidade e com proteção anticorrosiva;

- Aplicar demãos até obter a qualidade total de acabamento.

ITEM 04

SUBSTITUIÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DOS PORTÕES FRONTAIS

Quantidade: 04

Especificações técnicas exigidas:

- Engrenagem do portão por corrente;

- Motor com potência mínima de ¾ HP;

- Motor Monofásico 220V;

- Coroa interna em bronze ou material com resistência equivalente;

- Capacidade de peso do portão maior ou igual a 1.000kg;

- Proteção anticorrosiva

- 02 controles por portão;

- Marcas: PPA, GAREN ou PECCININI, ou marca com qualidade equivalente. (será feita uma pesquisa de qualidade no mercado para aceite do produto).

Obs. ENVIAR NA PROPOSTA ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DA MARCA/MODELO ORÇADO.

ITEM 05

DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE UM MOTOR DE PORTÃO EXISTENTE

Quantidade: 01

- Desinstalar o motor de um dos portões da frente do almoxarifado (em funcionamento)

- Realizar a manutenção (lubrificação, troca do capacitor, revisão geral)

- Reinstalar no portão dos fundos do almoxarifado.

- Fornecer 01 controle adicional novo para o portão.