RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

| Item | Especificação | Quantidade |
| --- | --- | --- |
| 1 | Agitador e Incubador de Plaquetas: Agitador de plaquetas de bancada, com alarme de segurança para o movimento de agitação; − Agitação em horizontal; − Bandejas em aço inoxidável ou galvanizado deslizantes com orifícios; − Pintura em epóxi anticorrosivo; − Capacidade para 96 bolsas; − Alimentação elétrica 110/220 V: − Baixo nível de ruído; − Temperatura de operação de 22 +/-1°C; − Incubadora para controle e manutenção de temperatura; − Com dispositivo para controle do número de movimento por minuto; − Manual técnico em português (cópia física e eletrônica); | 01 |
| 2 | Aglutinoscópio - Aparelho para facilitar a leitura de testes imuno-hematológicos, construído em material liso, não poroso, lavável, com as seguintes dimensões: 50 cm de compr. X 20 cm de altura X 20 cm de largura, aproximadamente. Contendo uma luz fria em seu interior com intensidade regulável por potenciômetro, com suporte lateral que permita movimento giratório | 02 |
| 3 | Balança digital de Precisão Mostrador digital em LCD; Deve possuir funções internas controladas por microprocessador, Capacidade máxima: 15 kg; Deve possuir tara até a capacidade máxima; Sensibilidade: 0,1g; Tempo máximo de estabilização: 3s; Alimentação: 220V / 60Hz; Deve possuir certificado de calibração junto ao Inmetro. | 01 |
| 4 | Banho-Maria para descongelar plasma Banho termostático tipo banho-maria para descongelamento de plasma, para uso em serviço de Hemoterapia. Equipamento de bancada; Capacidade de até 32 litros de água e 08 (oito) bolsas de plasma; Com 02 (dois) “racks” para acondicionamento das bolsas de plasma (04 (quatro) bolsas em cada rack); Parte interna e externa em material anticorrosivo (aço inox); Sistema de água em agitação pelos “racks”, através de movimentos oscilatórios; Painel frontal digital e termômetro com display em LEDS; Controle digital de temperatura: 37oC à 60 oC +/- 2 oC, no mínimo; Descongelamento de cada 04 (quatro) bolsas em tempo diferente; Dimensões aproximadas (LxAxP): 50x40x55cm; Peso aproximado: 40 kg; Acessórios: Deve ser fornecido com no mínimo 3.000 (três mil) unidades de bolsas plásticas para acondicionamento do plasma. Alimentação: Alimentação Elétrica: 220V monofásico / 60Hz. , cabo de alimentação padrão ABNT (2P+T). | 01 |
| 05 | Câmara de Conservação Capacidade mínima de 500 litros; Temperatura regulável na faixa mínima de 2 a 6oC; Controle de temperatura microprocessado digital externo; Temperatura controlada por sensor eletrônico imerso em solução diatérmica; Indicador digital decimal de temperatura; Ventilação interna por ar forçado; Câmara interna em aço inoxidável ou aço galvanizado; Compressor hermético com gás refrigerante livre de CFC; Alarme audiovisual para desvio de temperatura com configuração de máxima e mínima e de interrupção de energia elétrica; Sistema de alarme audio-visual para falhas de energia e desvios de temperatura; Deve possuir degelo automático com sistema coletor de água; Porta de vidro dupla com sistema anti-embassamento; Pés com rodízio com travas; Gavetas removíveis para limpeza; Alimentação 220V/60Hz | 02 |
| 06 | Centrífuga de Tubos Centrífuga para tubos, rotor basculante para mínimo de 24 tubos; − Para tubos de diâmetro na faixa de 10 a 15 mm e altura máxima de 11 mm; − Construída em chapa de aço com pintura epóxi de alta resistência; − Área interna de aço inox, com cantos arredondados; − Controles e mostradores digitais; − Rotação máxima: 4400 RPM/ 3000 rfc x g; − Seleção de velocidade a partir de 100 RPM até a velocidade máxima com incrementos de 100 RPM; − Tempo de aceleração até a velocidade máxima de menor que 30 segundos, com carga máxima; − Tempo de desaceleração controlável; − Controlador de tempo ajustável até 99 minutos com escala em segundos; − Possibilidade de troca de rotores; − Possibilidade de troca de adaptadores; − Carga máxima de 240 ml; − Motor de indução sem escovas; − Fechamento da tampa com trava de segurança; − Abertura automática da tampa após a conclusão da centrifugação; − Fluxo de ar otimizado para evitar aquecimento das amostras; − Operação silenciosa, máxima de 60 dB; − Tamanho compacto; − Alimentação 220 V/60Hz; − Manual de instrução (cópia física e eletrônica); | 01 |
| 07 | Centrífuga Lavadora de Células Centrífuga automática lavadora de hemácias − Rotor em aço inox com capacidade mínima para 12 tubos − Comporte mínimo de 12 tubos por ciclo, tubos de 10x75mm ou 12x75mm − Faixa de trabalho entre 1.000 e 3.500 rpm − Velocidade de decantação: 400 e 1.000 rpm − Com no mínimo 4 ciclos de lavagem automáticos − Controle de tempo, digital, em segundos − Timer digital − Alarme sonoro e visual automático de baixo nível salino − Motor de indução com 03 velocidades sem escovas de carvão − Sistema de freio dinâmico no modo automático − Tampa com trava de segurança − Alimentação: 220v/60hz − Manual de instruções em português (cópia física e eletrônica). − Certificado de calibração, comprovando a incerteza de medição (IM, erros, tendências, etc.) juntamente com rastreabilidade comprovada pelo INMETRO (RBC), ou órgão competente (NIST, DKD, etc), do mesmo modelo de equipamento ofertado e que já encontra-se em uso. | 01 |
| 08 | Repipetador, capacidade 20 ml com frasco de 1 litro em vidro âmbar. | 01 |
| 09 | Seladora de Bolsa Dielétrico, para tubos de PVC; − Cabeçote removível para limpeza; − Indicador de bateria baixa; − Fonte de energia com bateria e carregador; − Cabeça de selagem incorporada no equipamento ou com alicate manual de solda; − Alimentação 220V, 60 Hz; − Manual de instrução (cópia física e eletrônica); | 01 |
| 10 | Termobloco Bloco térmico para incubação de tubos; Mostrador de temperatura digital de 02 dígitos; − Precisão no controle de temperatura de 0,2 °C; − Faixa de trabalho de 20 ou ambiente de 72°C; − Baixo tempo de aquecimento < que 08 minutos para 37°C; − Proteção contra super aquecimento; − 03 timer a quartzo para cronometrar reações; − Faixa dos timers de 1 a 990 minutos; − Teclado impermeável de fácil operação; − capacidade para 24micro tubos de 1,5 ml; − Gabinete em termo plástico injetado na cor do aparelho; − Bateria interna para manter os timers e display em operação; − Autonomia da bateria de 04 horas ininterruptas; − Ajuste automático de voltagem 110/220 V 50/60Hz; − Compacto; − Manual de instrução (cópia física e eletrônica); | 01 |