|  | TERMO DE REFERÊNCIA | HMR.02.06.04 |
| --- | --- | --- |
|  | HEMOCENTRO: COORDENADOR | Nº |

A FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOSC/CEPON – FAHECE, pessoa jurídica de direito privado, filantrópica e sem finalidade lucrativa, por meio de sua Administradora Provisória , informa que está instaurando processo de Coleta de Preços nº 001/17 para contratar empresa especializada em serviços impermeabilização de laje com fornecimento e aplicação de 870m² de manta asfáltica aluminizada de 3mm no Hemocentro Coordenador, localizado na Av. Prof Othon Gama D'Eça, 756 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-240, que será regido pelas regras estabelecidas no presente Termo de Referência, na normativa própria de contratações da FAHECE, aprovada internamente por meio da Instrução Normativa nº 011/2014, nas normas gerais da Lei Federal nº 8.666/1993, e demais legislação vigente.

Os recursos que viabilizarão a aquisição são provenientes de repasses oriundos do Contrato de Gestão firmado entre a FAHECE e a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina.

Para contratação do objeto serão considerados os requisitos abaixo relacionados:

| Item | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| 1 | OBJETO: 1.1. Contratação de empresa especializada em serviços impermeabilização de laje com fornecimento e aplicação de 870m² de manta asfáltica aluminizada de 3mm no Hemocentro Coordenador, localizado na Av. Prof Othon Gama D'Eça, 756 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-240. |
| 2 | JUSTIFICATIVA: 2.1. A contratação destes serviços de impermeabilização se justifica em virtude da necessidade de se eliminar vazamentos e infiltrações na laje de cobertura do Hemocentro Coordenador. As infiltrações são ocasionadas pelo desgaste natural da manta impermeabilizante existente, ocasionado principalmente pela ação de intempéries e agentes externos ao longo dos anos, os quais findam a vida útil do produto. |
| 3 | LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: 3.1. Os serviços serão prestados na sede do Hemocentro Coordenador, localizado na Av. Prof Othon Gama D'Eça, 756 - Centro, Florianópolis - SC, 88015-240. |
| 4 | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 4.1. Antes de se iniciar o serviço de impermeabilização, deverá ser feito uma limpeza completa da laje, com varredura e retirada da manta soltas, sujeiras e entulho que este serviço vier a ocasionar. As mantas soltas deverão ser retiradas por completo em cada trecho, para não existirem desníveis em um mesmo patamar. 4.2. Antes do inicio da impermeabilização, o sistema de para raio deverá ser removido. Após a conclusão do serviço de impermeabilização os mesmos deverão ser reinstalados; 4.3. Os locais que necessitam de reparos civis (platibandas) deverão ser regularizadas com camada de argamassa de cimento e areia; 4.4. Antes de se executar os serviços deve-se observar se a superfície da laje está seca, limpa (livre de poeira, óleos, ou qualquer outra substância que atrapalhe a aderência da manta asfáltica) nivelada e coesa (livre de esfarelamento), devendo ser refeito qualquer trecho que não atender estes requisitos; 4.5. Deve se certificar dos caimentos em direção aos ralos para que não ocorra a formação de poças d’água na laje; 4.6. Durante o assentamento da manta em toda a extensão da laje, platibandas, base de apoio dos equipamentos de climatização, deverão ser tomados os devidos cuidados nos casos de planos verticais, cantos, arestas, encontros de superfícies horizontais e verticais, entre outros; 4.7. O alinhamento das mantas deverão ser feitos conforme o requadramento da área, e a colagem das mesmas deverão partir das cotas mais baixas para as cotas mais altas; 4.8. A manta aplicada deverá estar totalmente aderida a atual manta instalada e demais superfícies, devendo ser, na hora da aplicação, pressionada contra as mesmas. Nos locais em que a manta antiga for removida, deverá ser executada uma preparação da laje para receber a nova manta, aplicando-se duas demãos de manta líquida em toda extensão exposta. 4.9. A aplicação das mantas deverá ser executada de forma que não ocorra descontinuidades e emendas sinuosas, com espessura uniforme e moldando-se aos recortes existentes e demais pontos críticos; 4.10. Após a aplicação das mantas, deverá ser executado o teste de estanquidade para a verificação da boa execução dos serviços; 4.11. O teste de estanquidade consiste em encher os locais impermeabilizados com água por, pelo menos, 72 horas; 4.12. O teste de estanquidade deverá ser agendado entre a CONTRATADA e a DMS/HEMOSC com antecedência. A DMS/HEMOSC terá o direito de solicitar novos testes, sem ônus para a contratante, caso seja observado qualquer irregularidade nos serviços executados; 4.13. Caso o teste de estanquidade apresente falhas na impermeabilização, o serviço deverá ser refeito sem ônus a CONTRATANTE; 4.14. Após a remoção para instalação da manta, a recolocação do sistema de pára-raios ficará sob responsabilidade da empresa CONTRATADA; 4.15. Ao findar a execução dos serviços, toda a área que sofreu alterações deverá ser entregue limpa; 4.16. A execução do serviço de impermeabilização deverá possuir garantia de, no mínimo 05 (cinco) anos. |
| 5 | OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 5.1. Responsabilizar-se por quaisquer danos causados à FAHECE/HEMOSC ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, indenizando-a, pelo justo valor, quando ocorrerem danos, avarias extravios e inutilização de objetos de sua propriedade ou de terceiros por todos os danos decorrentes da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência; 5.2. Reparar, corrigir, remover e refazer, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução e/ou do uso de materiais de má qualidade; 5.3. Manter as obrigações assumidas durante toda a execução dos serviços; 5.4. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, impostos, emolumentos e multas decorrentes da execução e legalização dos serviços e por todas as demais despesas resultantes de sua execução; 5.5. Responder por qualquer acidente que venha a ocorrer com os seus empregados em decorrência da execução dos serviços; 5.6. Utilizar mão de obra qualificada, equipamentos e materiais de qualidade e suficientes à execução do objeto; 5.7. Manter a FAHECE/HEMOSC a salvo de quaisquer queixas, reivindicações ou reclamações de seus empregados e/ou prepostos, e/ou terceiros, em decorrência da execução dos serviços; 5.8. Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as normas de segurança e prevenção de acidentes no desempenho de cada etapa dos serviços, fornecendo os EPI’s adequados às atividades a serem executadas e fiscalizar o uso destes pelos colaboradores; 5.9. Afastar ou substituir qualquer empregado que, comprovadamente e por recomendação da fiscalização, cause embaraço à boa execução dos serviços; 5.10. Manter o local da execução dos serviços, bem como as partes afetadas, permanentemente limpos, prevendo-se a proteção dos bens móveis, com material apropriado, no caso de risco de danos ou manchas provenientes do serviço. 5.11. Fornecer todos os documentos pertinentes à execução dos serviços solicitados pela CONTRATANTE ou DMS/HEMOSC; 5.12. Proceder, ao término dos serviços, à limpeza e remoção do material indesejável; 5.13. Cuidar para que os seus colaboradores designados para a execução dos serviços objeto deste Termo de Referência zelem pelo patrimônio público; 5.14. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, disponibilizando todos os materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários; 5.15. Apresentar por ocasião da execução dos serviços de impermeabilização a serem prestados na laje de cobertura do Hemocentro Coordenador a respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente registrada junto ao CREA, conforme Art. 127, § 4º, Lei 13.309 de 09 de agosto de 2010; 5.16. Cumprir o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/1988, quanto à proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. |
| 6 | OBRIGAÇÕES DA FAHECE: 6.1. Fornecer todos os elementos necessários à perfeita execução dos serviços; 6.2. Notificar, por escrito, a contratada, da constatação de quaisquer problemas pertinentes ao bom andamento dos serviços, bem como da aplicação de eventuais multas; 6.3. Efetuar o pagamento dos serviços realizados; 6.4. Rejeitar no todo, ou em parte, os serviços inadequados, solicitando que o serviço seja refeito às expensas da CONTRATADA; 6.5. A falta de fiscalização não eximirá a CONTRATADA de suas responsabilidades contratuais, nem significará aceitação tácita por parte da FAHECE. |
| 7 | VISTORIA: 7.1. Os participantes desta coleta de preço deverão vistoriar o local da prestação dos serviços deste Termo de Referência para perfeito conhecimento das reais condições e da complexidade e peculiaridades dos serviços a serem prestados, não se admitindo alegações futuras quanto ao desconhecimento de detalhes das condições de acesso, condições de execução e serviços afins, como justificativas para não entrega do serviço contratualizado. 7.2. A vistoria será comprovada por meio de Declaração de Visita, assinada pela FAHECE/HEMOSC, conforme modelo descrito no Anexo I, a qual deverá ser juntada aos documentos de habilitação da proponente. |
| 8 | APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS: 8.1. Os interessados deverão apresentar suas propostas até o dia 17/01/2017, às 17 horas (horário de Brasília/DF), na Rua Presidente Coutinho, 160 – Centro – Florianópolis/SC, CEP 88.015-230, A/C Divisão de Compras, ou então enviá-las digitalizadas para o e-mail: marcos.baptista@fahece.org.br até esta data e horário; 8.2. As propostas de preços devem ser redigidas em português, na moeda real (R$), de forma clara e detalhada, sem emendas ou rasuras, devidamente datadas, numeradas sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo representante da proponente, contendo as seguintes informações: a) identificação e endereço completo da empresa proponente; e b) oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado; 8.3. A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias; 8.4. A FAHECE poderá, a seu exclusivo critério, prorrogar a data de apresentação das propostas, que será devidamente publicado no portal www.fahece.org.br; 8.5. O encaminhamento de propostas de preços pressupõe o pleno conhecimento e atendimento de todas as exigências previstas no Termo de Referência, não podendo haver desistência por parte dos proponentes, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis; 8.6. Nas propostas apresentadas deverão estar inclusos todos os tributos e encargos de qualquer natureza, tais como despesas com transporte, hospedagem, alimentação, seguros, etc., que, direta ou indiretamente, incidam sobre o objeto deste Termo de Referência, não sendo aceita pela FAHECE qualquer reivindicação a este título. 8.7. A Proposta deverá conter apenas as informações referentes ao objeto deste Termo de Referência. 8.8. O valor da proposta de preços contemplará o valor total para a execução do serviço, conforme Anexo II. |
| 9 | CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 9.1. As propostas deverão conter o seguinte, sob pena de desclassificação do proponente: 9.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado. Em se tratando de sociedade comercial e de sociedade por ações, acompanhar documentos de eleição de seus administradores ou documento que comprove poderes para assinar documentos referentes a presente licitação; 9.1.2. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 9.1.3. Alvará de funcionamento; 9.1.4. Certidões de negativas da Fazenda Municipal, Estadual e União e FGTS; 9.1.5. Inscrição estadual ou municipal para emissão das Notas Fiscais. 9.1.6. Declaração de que o proponente não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, segundo o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99); 9.1.7. Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, em data não superior a 60 (sessenta) dias; 9.1.8. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante certidão negativa ou positiva com efeito de negativa de débitos trabalhistas expedida em nome do proponente, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452, de 1º de maio de 1943; 9.1.9. Declaração de Visita Técnica; 9.1.10. Ao profissional responsável pela execução e emissão da ART, é necessária a Comprovação de Qualificação Técnica consistente em diplomas de graduação e registro perante o respectivo conselho profissional. 9.2. Será desclassificada a proposta que não atender às exigências deste Termo de Referência, que seja omissa e/ou apresente irregularidades insanáveis, que indique preço com valor igual a zero, simbólico e/ou irrisório, excessivo e/ou manifestamente inexequível; 9.3. Se houver indício de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso de necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, sendo vedada, contudo a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 9.4. Se todas as propostas forem desclassificadas, a FAHECE poderá, antes de divulgar a classificação final, e antes de abrir prazo para recurso relativo à fase de classificação, conceder aos proponentes o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentarem novas propostas, sem os vícios que acarretaram a desclassificação. 9.5. Verificando-se absoluta igualdade entre duas ou mais propostas inicialmente classificadas em primeiro lugar, a FAHECE designará dia e hora para que os proponentes empatados apresentem novas ofertas de preços; se nenhum deles puder, ou quiser, formular nova proposta; ou caso se verifique novo empate, o desempate será decidido por sorteio entre os igualados. 9.6. A FAHECE não aceitará, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão na proposta ou no Termo de Referência com o objetivo de alterar a classificação dos proponentes ou o preço proposto. 9.7. A FAHECE poderá negociar com os proponentes cujas propostas obtiverem as três melhores classificações, de forma sucessiva e por escrito, buscando sempre condições contratuais mais vantajosas. 9.8. Será declarada vencedora a empresa que apresentar o menor preço, considerando o valor total para a execução do serviço. 9.9. A FAHECE divulgará, em seu site, a empresa vencedora. |
| 10 | HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO E CONVOCAÇÃO DO VENCEDOR: 10.1. Será conferida a documentação constante do item anterior deste Termo de Referência somente do interessado que apresentou a proposta de menor preço. Havendo irregularidades insanáveis na proposta, será efetuada a análise da documentação do segundo colocado e assim sucessivamente. 10.2. O resultado do julgamento da coleta de preços será submetido à autoridade competente da FAHECE, para homologação. 10.3. Após a homologação do resultado, o vencedor será convocado para assinar o contrato no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da sua expressa convocação. 10.4. Se o convocado não comparecer no prazo indicado; não apresentar situação regular; ou injustificadamente recusar-se a contratar, fica facultado à FAHECE convocar os remanescentes na ordem de classificação, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 10.5. O atendimento do prazo de convocação pela parte poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela FAHECE. |
| 11 | PRAZO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 11.1. A execução deste serviço dar-se á, impreterivelmente, em 20 dias corridos após o recebimento da AF (Autorização de Fornecimento) emitida pelo Setor de Compras da FAHECE. 11.2. A empresa vencedora terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos para entrega completa de todo o sistema em funcionamento, assim como os documentos (laudo e ART), contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento enviada pela FAHECE. 11.3. Após a entrega, caso houver divergências e/ou solicitações de adequações por parte da FAHECE, a CONTRATAD terá o acréscimo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento do pedido, para saná-las ou efetuá-las. |
| 12 | PAGAMENTO: 12.1. O pagamento deverá ser realizado mediante depósito bancário em conta corrente. O(s) pagamento(s) será(ão) realizado(s) de acordo com a sistemática de pagamento da FAHECE, nas quintas-feiras, 21 (vinte e um) dias, após o recebimento da Nota Fiscal. A Nota Fiscal/Fatura dos serviços, para efeitos fiscais deverá ser emitida até o último dia do mês de referência dos serviços, e encaminhada à FAHECE até o 1º dia útil do mês subsequente, para conferência e pagamento. 12.2. Nos pagamentos efetuados nas condições acima estão inclusos todos os ônus, impostos, taxas, tributos, encargos sociais, administrativos e financeiros; 12.3. Havendo erro na nota fiscal/fatura, ou qualquer outra circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para o pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e/ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a FAHECE; 12.4. Fica assegurado à FAHECE o direito de deduzir de pagamentos devidos à CONTRATADA, sejam eles decorrentes ou não deste Termo de Referência, e desde que o faça mediante comunicação formal com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, importâncias correspondentes a: i) débitos a que a CONTRATADA tiver dado causa, notadamente multas de qualquer espécie, acrescidos de consectários; ii) despesas relativas à correção de falhas causadas pela CONTRATADA; iii) dedução relativa a insumos de responsabilidade da CONTRATADA que por ela não tenha sido fornecidos; iv) utilização de materiais ou equipamentos da FAHECE, cujo fornecimento seja obrigação da CONTRATADA. 12.5. O pagamento dos valores contratados serão efetuados após a entrega dos serviços. |
| 13 | INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 13.1. Das decisões proferidas nesta coleta de preços quanto ao julgamento das propostas, habilitação e inabilitação de proponentes, revogação ou anulação, caberá recurso, com efeito suspensivo, que deverá ser interposto no prazo de 03 (três) dias úteis, contados do recebimento da respectiva comunicação, sob pena de preclusão. 13.2. O recurso deverá ser rubricado e assinado por pessoa legalmente habilitada para tanto, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, e protocolizado diretamente na FAHECE, na Rua Presidente Coutinho, 160 – Centro – Florianópolis/SC, CEP 88.015-230, A/C Divisão de Compras, no horário das 8 horas às 17 horas. 13.3. Interposto o recurso, será dado conhecimento de seus termos aos demais proponentes, que poderão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de recebimento da respectiva comunicação. As impugnações ao recurso deverão ser feitas nos moldes do recurso, conforme especificado acima. 13.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na FAHECE, na Rua Presidente Coutinho, 160 – Centro – Florianópolis/SC, CEP 88.015-230, A/C Divisão de Compras, no horário das 8 horas às 17 horas, em dias úteis. |
| 14 | FISCALIZAÇÃO: 14.1. A fiscalização será efetuada pela FAHECE ou pelos setores do HEMOSC que utilizarem os serviços da CONTRATADA, a quem caberá verificar se, no seu desenvolvimento, está sendo cumprido o contrato, bem como comunicar à FAHECE e à CONTRATADA as ocorrências de quaisquer irregularidades, inadequação dos serviços, faltas disciplinares, manifestações de ineficiência, comportamento incompatível com os serviços, a fim de que, apurada a procedência, as ocorrências sejam solucionadas. |
| 15 | VIGÊNCIA: 15.1. O Contrato terá validade de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período a critério da FAHECE. |
| 16 | REAJUSTE: 16.1. O preço poderá ser reajustado após decorridos 12 (doze) meses da assinatura deste contrato, tomando como base os índices de variação do IGPM ou acordo entre as partes. |
| 17 | RESCISÇÃO E RESILIÇÃO: 17.1. O Contrato resultante deste Termo de Referência poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de aviso ou notificação prévia, (i) por motivo de caso fortuito ou força maior que impeça a sua execução, de forma definitiva ou provisoriamente, a critério da FAHECE; e (ii) na hipótese de a CONTRATADA (a) ter a sua falência decretada em juízo, (b) ter plano de recuperação judicial deferido por juízo, (c) pedir autofalência, (d) ingressar com pedido de homologação de plano de recuperação extrajudicial, (e) vier a ser liquidada ou dissolvida, ou (f) ter título protestado ou débito inscrito no CADIN, cujo valor possa, a juízo da FAHECE, comprometer a execução do Contrato. 17.2. O Contrato poderá ser rescindido, ainda, a qualquer momento, pela FAHECE, e sem a incidência de ônus ou multa, mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem prejuízo do cumprimento integral das obrigações que estiverem pendentes até a data da efetiva rescisão, cabendo à CONTRATADA igual direito, porém, considerando a natureza e peculiaridade da contratação, mediante aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa dias) dias e caso a tenha realizado qualquer pagamento antecipadamente à conclusão da execução do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada ao reembolso dos valores pagos, proporcionalmente à porção do objeto não concluída, em até 10 (dez) dias após o encerramento da contratação. 17.3. Afora as situações acima elencadas, a rescisão contratual poderá ocorrer nas demais situações legalmente previstas, inclusive as especificadas nos artigos 77 e 78 da Lei nº 8.666/1993. 17.4. Nos casos de rescisão, independentemente do motivo, os pagamentos que estiverem pendentes ficarão condicionados à apresentação de cópia dos recibos de pagamento e indenização de todos os empregados da CONTRATADA, dando total quitação de débitos trabalhistas, no que se refere ao Contrato decorrente deste Termo de Referência. |
| 19 | SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 19.1. A inexecução total ou parcial do contrato pela CONTRATADA facultará, à FAHECE, o direito de aplicação das seguintes penalidades, assegurados o contraditório e a ampla e prévia defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da respectiva notificação: 19.1.1. Advertência formalizada por meio de correspondência; 19.1.2. Multa diária correspondente a 0,5% (zero vírgula cinco por cento) no valor total atualizado do contrato, enquanto perdurar a situação de inadimplência contratual; 19.1.3. Suspensão temporária do direito de contratar com a FAHECE, por até 02 (dois) anos, sem prejuízo da aplicação de multa. 19.2. As multas serão cobradas por ocasião do primeiro pagamento que vier a ser efetuado pela FAHECE após sua aplicação; 19.3. O valor das multas não poderá ultrapassar o limite de 10% (dez por cento) do valor total atualizado da contratação, hipótese em que a contratação, a critério da FAHECE, poderá ser rescindida; 19.4. A CONTRATADA poderá recorrer da aplicação da sanção, em petição motivada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da data do recebimento da notificação. 19.5. As multas deverão ser pagas imediatamente, ou serão descontadas pela FAHECE do primeiro pagamento devido à CONTRATADA após a aplicação da penalidade de multa, bem como dos subsequentes, se o valor do primeiro não for suficiente. 19.6. O valor da multa será corrigido monetariamente pela variação do IPCA do IBGE, incidindo, ainda, juros de 1% (um por cento) ao mês sobre o principal corrigido até a data de seu efetivo pagamento, sem prejuízo da cobrança de eventuais custas judiciais e honorários advocatícios. |
| 20 | DISPOSIÇÕES GERAIS: 20.1. Os documentos exigidos neste Termo de Referência poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada, ou publicação em órgão da imprensa oficial, salvo aqueles extraídos da internet. 20.2. As certidões sem data de validade deverão ter sido expedidas até 90 (noventa) dias antes da data de apresentação das propostas. 20.3. É facultada a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução desta coleta de preços. 20.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados. 20.5. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta. 20.6. As regras deste Termo de Referência serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados. 20.7. Qualquer pedido de esclarecimento deverá ser encaminhado por escrito, até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para apresentação das propostas, no endereço eletrônico marcos.baptista@fahece.org.br. 20.8. O não exercício de direitos previstos neste Termo de Referência representará simples tolerância, não podendo ser invocado pela outra parte como novação ou renúncia de qualquer das suas obrigações aqui assumidas, podendo tais direitos serem exercidos a qualquer tempo. 20.9. Os prazos referidos neste Termo de Referência iniciam e vencem em dias úteis para a FAHECE. 20.10. Na contagem dos prazos, excluir-se-á o primeiro dia e incluir-se-á o dia do vencimento. 20.11. Salvo estipulação expressa, os prazos são contados em dias úteis. 20.12. As hipóteses de caso fortuito ou força maior do artigo 393 do Código Civil serão excludentes de responsabilidade, se devidamente comprovadas. 20.13. Quaisquer acordos, alterações, prorrogações, ajustes, pagamentos extraordinários, e outras adaptações ou complementações necessárias, de acordo com a forma do pactuado neste contrato, serão impreterivelmente celebrados por escrito e firmados pelas partes.20.13. Não serão aceitas, em hipótese alguma, futuras alegações de omissão ou inexatidão nas propostas apresentadas, com o objetivo de alterar o preço proposto. 20.14. A FAHECE poderá, a qualquer tempo que anteceda a celebração do instrumento contratual, e a seu exclusivo critério, cancelar a presente Coleta, sem que caibam aos participantes quaisquer direitos, vantagens ou indenizações. 20.15. Não poderão participar deste processo de contratação, empresas cujo(s) sócio(s), dirigentes(s) ou administrador(es) seja(m) servidor(es)/empregado(s) ou membro(s) da diretoria da FAHECE, ou que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de servidor(es)/empregado(s) ou de membro(s) da diretoria da FAHECE, conforme a Lei 8.666/93 e a Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal. 20.16. A CONTRATADA não poderá, no todo ou em parte, sub-rogar, ceder ou de qualquer forma transferir a terceiros o presente contrato ou direitos e/ou obrigações dele decorrentes. 20.17. Quaisquer despesas extraordinárias, que venham a incidir sobre os serviços, no decorrer da vigência do Contrato, só serão realizadas se previamente aprovadas pela FAHECE. 20.18. Os casos omissos serão decididos pela FAHECE. 20.10. O foro competente para dirimir questões relativas a este Termo de Referência é a Comarca da Capital – Florianópolis/SC, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. |

Florianópolis, 11 de janeiro de 2017.

ANEXO I

(em papel timbrado da empresa)

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

Coleta de Preços nº XXX/2016

..........................................................................................., inscrito no CNPJ nº ............................................, por intermédio de seu representante legal, o Sr. ............................................................, portador da Carteira de Identidade nº .................................. e do CPF nº ................................., DECLARA, para os devidos fins, que

( ) Vistoriou o local destinado a prestação dos serviços objetos deste termo de referência.

( ) Não vistoriou

DECLARA, ainda, pleno conhecimento de todas as peculiaridades e características do local onde será realizado os serviços de impermeabilização de laje com fornecimento e aplicação de 870 m² de manta asfáltica aluminizada 3mm, não podendo alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existente como justificativa eximir das obrigações assumidas.

Local e data.

________________________________________

(Representante legal empresa)

________________________________________

Responsável pelo HEMOSC

(se realizada a vistoria)

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

(em papel timbrado da empresa)

PROPOSTA COMERCIAL

À FAHECE – Fundação de Apoio ao HEMOSC/CEPON

Ref.: Coleta de Preços nº XXX/2016

Apresentamos a V.Sa. proposta para a realização dos serviços objeto da Coleta de Preço em referência. Para tanto, informamos nosso preço global de R$......... (..........) segregado da seguinte forma:

| PLANILHA DE CUSTOS |
| --- |
| Item | Descrição | DTD. | Und. | Valor Unitário | Valor Global |
| 01 | Remoção e reinstalação dos para-raios | 01 | vb | R$ |  |
| 02 | Reparos de platibandas, ralos danificadas e manta solta | 01 | vb | R$ |  |
| 03 | Limpeza superfície da laje | 01 | vb | R$ |  |
| 04 | Aplicação manta asfáltica aluminizada 3mm, sob manta existente | 870 | m² | R$ |  |
| 06 | Mão de obra de instalação | 1 | vb | R$ |  |
| 07 | ART do serviço | 01 | vb | R$ |  |
| Total: | R$ |

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de recebimento da proposta.

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas na coleta de 	preço e seus anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas.

Declaramos de que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, impostos e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da coleta de preço e seus anexos.

Informamos os dados de nossa empresa:

Razão Social: ___ CNPJ/MF: ___

Endereço: ___ Tel/Fax: ___ CEP: ___  Cidade: ___ UF: ___

Banco: ___ Agência: ___ c/c: ___

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato:

Nome: ___ CPF/MF: ___ Cargo/Função: ___

Carteira de Identidade: ___ Expedido por: ___ Naturalidade: ___ Nacionalidade: ___

Endereço: ___ CEP: ___ Cidade: ___ UF: ___

Local e data.